Во исполнение указания ГУОБДД МВД России от 24.12.2014 №13/5-у-8427 сообщаю, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №588 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», вступающим в законную силу с 01.01.2015, пункт 5.1 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения» (далее – Перечень неисправностей), изложен в следующей редакции:

«5.1. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:

для транспортных средств категорий L - 0,8 мм

для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1 мм;

для транспортных средств категорий O1, O2 - 1,6 мм;

для транспортных средств категорий M2, M3 -  2 мм.

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками "M+S", "M&S", "M S" (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм.

Вместе с тем, в связи со вступлением в законную силу с 01.01.2015 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее – Технический регламент Таможенного союза), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877, с указанной даты положения Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №720 (далее – Технический регламент) не применяются. Пунктом 5 Приложения №8 к Техническому регламенту Таможенного союза  с указанной даты вводится запрет на эксплуатацию в зимний период (декабрь, январь, февраль) на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии транспортных средств, неукомплектованных зимними шинами, предназначенными для эксплуатации на таком покрытии, маркированными вышеуказанными способами, при остаточной глубине рисунка протектора не более 4 мм.